| Váltójelölés | Bemenő nyomaték | Fokozat-szám | Áttételezés | Beépítési méretek | Retarder | Tömeg* | Olajmennyiség | Váltó működtetés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Getriebe-Bezeichnung | Eingangs-Drehmoment | Gangzahl | Übersetzungsbereich | Einbau-Abmessungen | Retarder | Gewicht* | Ölfüllmenge | Getriebeschaltung |
| Transmission designation | Input torque | No. of gears | Ratio spread | Installation dimensions | Retarder | Mass/Weight* | Oil capacity | Transmission actuation |
| 6 S 300 BD | 320/236 | 6 | 6.73–1.00; R 6.10 | - | Var. | - | 658 | - | - | 63 | - | 2,8 | - | ( | - | - | - |
| 5 S 600 BO | 600/443 | 5 | 4.65–0.77; R 4.35 | 3 | 3 | 485 | 619 | - | - | 73/78 | - | 3,2 | - | ( | - | O | - |
| 6 S 700 BO | 700/516 | 6 | 6.72–0.79; R 6.03 | 2/3 | 2/3 | 520 | 657 | O | - | 103/111 | - | 7,5 | - | ( | - | - | - |
| 6 S 710 BO | 700/516 | 6 | 6.02–0.79; R 5.58 | - | 2 | - | 648,5 | - | - | 103 | - | 6,0 | - | ( | - | - | O |
| 6 S 1000 BD | 1000/738 | 6 | 7.72–1.00; R 7.10 | 2/1 | - | 588 | - | O | - | 170 | - | 11,5 | - | ( | - | - | - |
| 6 S 1000 BO | 1000/738 | 6 | 6.75–0.83; R 6.21 | 2/1 | - | 588 | - | O | - | 170 | - | 11,5 | - | ( | - | - | - |
| 6 S 1010 BO | 1050/770 | 6 | 6.75–0.78; R 6.06 | - | 2 | - | 709 | O | - | 136 | - | 9,3 | - | ( | - | - | O |
| 6 S 1200 BD | 1200/886 | 6 | 7.72–1.00; R 7.10 | 2/1 |  | 588 |  | O | - | 170 | - | 11,5 | - | ( | - | - | - |
| 6 S 1200 BO | 1200/886 | 6 | 6.75–0.83; R 6.21 | 2/1 |  | 588 |  | O | - | 170 | - | 11,5 | - | ( | - | - | - |
| 6 S 1600 BD | 1600/1180 | 6 | 7.72–1.00; R 7.10 | 1 | - | 593 | - | O | - | 200 | - | 8,5/13 | - | ( | O | O | O |
| 6 S 1601 BD | 1600/1180 | 6 | 7.72–1.00; R 7.10 | 1 | - | 593 | - | - | ( | - | 285 | - | 25 | ( | O | O | O |
| 6 S 1700 BO | 1700/1255 | 6 | 6.32–0.81; R 5.81 | 1 | - | 593 | - | O | - | 200 | - | 8,5/13 | - | ( | O | O | O |
| 6 S 1701 BO | 1700/1255 | 6 | 6.32–0.81; R 5.81 | 1 | - | 593 | - | - | ( | - | 285 | - | 25 | ( | O | O | O |
| 6 S 1900 BO | 1900/1402 | 6 | 6.32–0.81; R 5.81 | 1 | - | 593 | - | O | - | 200 | - | 8,5/13 | - | ( | O | O | O |
| 6 S 1901 BO | 1900/1402 | 6 | 6.32–0.81; R 5.81 | 1 | - | 593 | - | - | ( | - | 285 | - | 25 | ( | O | O | O |

(	Standard

O	Option

—	nem elérhető/ nicht erhältlich/ not available

*	olajfeltöltés nélkül / Ohne Ölfüllung / Without oil fill

**	i:0,59, nmax=2000 min-1 esetén, csak elektronikus motorvezérlés mellett; bei i = 0.59, nmax = 2000 min-1, nur mit elektr. Motorführung / At i = 0.59, nmax = 2000 rpm, only with EEC

***	Torziós csillapító használatával 1750 Nm megengedett 3-6 fokozatokban; In Verbindung mit Torsionsdämpfer, 1750 Nm zulässig in den Gängen 3 – 6;

In combination with torsional damper, 1750 Nm / 1290 Lb/ft permissible in gears 3 – 6

Minden Ecomat és EcoLife váltó primérretarderrel rendelkezik. Alle Ecomat- und EcoLife-Getriebe mit Primärretarder. All Ecomat and EcoLife transmissions with primary retarder.

Minden Ecomat és EcoLife váltóhoz elérhető 80°-os RHD és LHD szöghajtómű. Alle Ecomat- und EcoLife-Getriebe sind auch mit Winkeltrieben 80° RHD oder 80° LHD lieferbar. All Ecomat

and EcoLife transmissions also available with angle drive 80° RHD or 80° LHD.