Automata és automatizált váltók áttekintése - busz

Automatische Getriebe - Bus

Automatic Transmissions - Bus

| Váltójelölés | Bemenő nyomaték | Fokozat-szám | Áttételezés | Beépítési méretek | Retarder | Tömeg* | Olajmennyiség | Működtetés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Getriebe-Bezeichnung | Eingangs-Drehmoment | Gangzahl | Übersetzungsbereich | Einbau-Abmessungen | Retarder | Gewicht* | Ölfüllmenge | Schaltung |
| Transmission designation | Input torque | No. of gears | Ratio spread | Installation dimensions | Retarder | Mass/Weight* | Oil capacity | Actuation |
| 6 AS 710 BO | 700/520 | 6 | 6.02–0.79; R 5.58 | 2 | 648,5 | – | – | 119 | – | 6.0 | – | O |
| 6 AS 1010 BO | 1050/770 | 6 | 6.75–0.78; R 6.06 | 2 | 709 | O | – | 152 | – | 9.3 | – | O |
| 12 AS 2001 BO | 2000/1480 | 12 | 12.33–0.78; R 11.41 | 1 | 898 | – | ( | – | 320 | – | 21 | O |
| 12 AS 2301 BO | 2300/1700 | 12 | 12.33–0.78; R 11.41 | 1 | 898 | – | ( | – | 320 | – | 21 | O |
| 12 AS 2701 BO | 2700/2000 | 12 | 12.33–0.78; R 11.41 | 1 | 898 | – | ( | – | 320 | – | 21 | O |

| Váltójelölés | Bemenő nyomaték | Fokozat-szám | Áttételezés | Beépítési méretek | Tömeg | Olajtöltési mennyiség | Szög-hajtómű | Vezérlő-egység | CAN-Komm. | CAN nélkül |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Getriebe-Bezeichnung | Eingangs-Drehmoment | Gangzahl | Übersetzungsbereich | Einbau-Abmessungen | Gewicht | Ölfüll-menge | Winkel-trieb | EST | CAN-Komm. | Ohne CAN |
| Transmission designation | Input torque | No. of gears | Ratio spread | Installation dimensions | Mass/ weight* | Oil capacity | Angle drive | EST 146/147 | CANcomm. | w/o CAN comm. |
| 5 HP 502 C | 1100/810 | 5 | 3,43-0,83; R 4,84 | 1 700,5 | 355 | 30 | O | ( | ( | O |
| 6 HP 502 C | 1100/810 | 6 | ** 3,43-0,59; R 4,84 | 1 700,5 | 355 | 30 | O | ( | ( | O |
| 5 HP 592 C | 1250/920 | 5 | 3,43-0,83; R 4,84 | 1 700,5 | 357 | 30 | O | ( | ( | O |
| 6 HP 592 C | 1250/920 | 6 | ** 3,43-0,59; R 4,84 | 1 700,5 | 357 | 30 | O | ( | ( | O |
| 5 HP 602 C | 1600/1180 | 5 | 3,43-0,83; R 4,84 | 1 700,5 | 368 | 30 | O | ( | ( | O |
| 6 HP 602 C | 1600/1180 | 6 | ** 3,43-0,59; R 4,84 | 1 700,5 | 368 | 30 | O | ( | ( | O |
| 5 HP 504 C | 1100/810 | 5 | 3,43-0,83; R 4,84 | 1 700,5 | 356 | 28 | O | ( | ( | O |
| 6 HP 504 C | 1100/810 | 6 | ** 3,43-0,59; R 4,84 | 1 700,5 | 356 | 28 | O | ( | ( | O |
| 5 HP 594 C | 1250/920 | 5 | 3,43-0,83; R 4,84 | 1 700,5 | 358 | 28 | O | ( | ( | O |
| 6 HP 594 C | 1250/920 | 6 | ** 3,43-0,59; R 4,84 | 1 700,5 | 358 | 28 | O | ( | ( | O |
| 5 HP 604 C | 1750/1180*** | 5 | 3,43-0,83; R 4,84 | 1 700,5 | 369 | 28 | O | ( | ( | O |
| 6 HP 604 C | 1750/1180*** | 6 | ** 3,43-0,59; R 4,84 | 1 700,5 | 369 | 28 | O | ( | ( | O |
| 6 AP 1000 B | 1000/738 | 6 | 3,36-0,62; R 4,24 | 1 732 | 346 | 40 | O | ( | ( | — |
| 6 AP 1200 B | 1200/886 | 6 | 3,36-0,62; R 4,24 | 1 732 | 348 | 40 | O | ( | ( | — |
| 6 AP 1400 B | 1400/1033 | 6 | 3,36-0,62; R 4,24 | 1 732 | 351 | 40 | O | ( | ( | — |
| 6 AP 1700 B | 1700/1255 | 6 | 3,36-0,62; R 4,24 | 1 732 | 376 | 40 | O | ( | ( | — |
| 6 AP 2000 B | 2000/1470 | 6 | 3,36-0,62; R 4,24 | 1 732 | 379 | 40 | O | ( | ( | — |

(	Standard

O	Option

—	nem elérhető/ nicht erhältlich/ not available

*	olajfeltöltés nélkül / Ohne Ölfüllung / Without oil fill

**	i:0,59, nmax=2000 min-1 esetén, csak elektronikus motorvezérlés mellett; bei i = 0.59, nmax = 2000 min-1, nur mit elektr. Motorführung / At i = 0.59, nmax = 2000 rpm, only with EEC

***	Torziós csillapító használatával 1750 Nm megengedett 3-6 fokozatokban; In Verbindung mit Torsionsdämpfer, 1750 Nm zulässig in den Gängen 3 – 6;

In combination with torsional damper, 1750 Nm / 1290 Lb/ft permissible in gears 3 – 6

Minden Ecomat és EcoLife váltó primérretarderrel rendelkezik. Alle Ecomat- und EcoLife-Getriebe mit Primärretarder. All Ecomat and EcoLife transmissions with primary retarder.

Minden Ecomat és EcoLife váltóhoz elérhető 80°-os RHD és LHD szöghajtómű. Alle Ecomat- und EcoLife-Getriebe sind auch mit Winkeltrieben 80° RHD oder 80° LHD lieferbar. All Ecomat and EcoLife transmissions also available with angle drive 80° RHD or 80° LHD.